ЧАСТЬ 1. Положение о размещении линейных объектов.

1.1. Исходно-разрешительная документация для выполнения работ.

1. Техническое задание  на разработку проекта планировки территории для размещения линейного объекта: улиц 70-летия Победы, Дружбы, Олимпийская, ограничивающих микрорайон «АЛТУХОВКА»  Козинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области.

2. Схема территориального планирования Смоленского района.

3.Генеральный план Козинского сельского поселения муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

4.Правила землепользования и застройки Козинского сельского    поселения Смоленского муниципального района Смоленской области.

5.Технический отчет о выполнении комплексных  инженерно-геологических изысканий.

6. Градостроительный кодекс РФ.

7.Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002  №150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки. Согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

8.СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

9.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов».

10.«Нормативы градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Проект планировки территории выполняется для определения границ земельного участка для размещения и строительства линейного объекта: улиц 70-летия Победы, Дружбы, Олимпийская, ограничивающих микрорайон «АЛТУХОВКА»  Козинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области.

Категория улиц определена в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* - магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная

Транспортно-пешеходные магистральные улицы предназначены для транспортной и пешеходной связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.

Профиль улиц запроектирован с учетом интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Учитывая то, что проектируемая застройка не предполагает дальнейшего развития за пределы проектируемых улиц и является по сути, завершенным элементом планировочной структуры, пешеходная и транспортная нагрузка на проектируемые улицы соответствует категории  «улица в жилой застройке» (Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов, микрорайонов, выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения). В нашем случае движение грузового транспорта отсутствует.

Таким образом, в проекте предусмотрен профиль с двумя полосами движения по 3,5м каждая; ширина тротуара 1.5 - 2.0м. Ширина в красных линиях  13.5м. Проектом предусмотрено двухстороннее движение маршрутного транспорта с размещением остановочных площадок.

Технико-экономические показатели

| № п.п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Улица 70-летия Победы | Улица Дружбы | Улица Олимпийская | Всего |
| 1 | Протяженность, м.п. | 445.0 | 709.0 | 535.0 | 1689.0 |
| 2 | Площадь участка, га | 0.683 | 0.816 | 1.399 | 2.898 |

1.3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.

Проектируемые улицы представляют собой улицы окаймляющие проектируемую жилую застройку микрорайона «Алтуховка» и связывающие ее с ранее запроектированной дорогой III технической категории, связывающую ул. Рыленкова и автодорогу Брянск -  Смоленск, обеспечивая интеграцию в транспортную и планировочную структуру г.Смоленска и Смоленского района.

Участок для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвалов и резерва грунта, в том числе растительного не требуется, при необходимости будут задействованы земельные участки, принадлежащие заказчику. Устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов не требуется.

1.4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории.

На основании разработанного проекта планировки территории необходимо внести изменения и учесть его при разработке градостроительной и планировочной документации на данную территорию.

При строительстве работы вблизи существующих инженерных коммуникаций должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ВСН 159-83 «Инструкция по безопасному ведению работ  в охранных зонах действующих коммуникаций»

Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

1.5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации.

«Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов  и  нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории»

ГАП                                                 Т.А. Борисова